## Slide 1: Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы.

## Slide 2
Средством обработки двоичных сигналов в компьютере являются логические элементы(вентили). Оказывается, что для реализации любых логических операций достаточно элементов трёх типов – элементов, реализующих три основные логические операции: И, ИЛИ, НЕ.

## Slide 3
Логические элементы (вентили)–
это электронные схемы с одним или несколькими входами и одним выходом, через которые проходят электрические сигналы, представляющие цифры 0 и 1. Одни схемы подходят для осуществления арифметических операций, а на основе других строят различную память ЭВМ.

## Slide 4: Простейшим логическим элементом является элемент НЕ (инвертор). Этот элемент имеет один вход и один выход.

## Slide 5: Второй основной элемент реализует логическую функцию И. Это элемент И или конъюнктор.

## Slide 6: Третий основной элемент реализует логическую функцию ИЛИ. Это элемент ИЛИ или дизъюнктор.

## Slide 7: Построить таблицу истинности для логической схемы
НЕ
НЕ
И
ИЛИ
И
х2
х1
А
В
F

## Slide 8: 1.Составьте логическое выражение по логической схеме
А
ИЛИ
ИЛИ
И
В
А
В
F
2.Изобразите логическую схему, используя логическое выражение
(А Λ В ν В)

## Slide 9: Составьте логическое выражение по логической схеме
А
ИЛИ
ИЛИ
И
В
А
В
F
(А или В) или (В и А)

## Slide 10: Изобразите логическую схему, используя логическое выражение
(А Λ В ν В)
F
И
ИЛИ
А
В
НЕ

## Slide 11: Полусумматор, сумматор
Арифметико-логическое устройство процессора (АЛУ) содержит в своем составе такие элементы как сумматоры. Они позволяют складывать двоичные числа.
Сложение в пределах одного разряда (без учета возможной пришедшей единицы из младшего разряда) можно реализовать схемой, которая называется полусумматором. У полусумматора два входа (для слагаемых) и два выхода (для суммы и переноса).
В отличие от полусумматора сумматор учитывает перенос из предыдущего разряда, поэтому имеет не два, а три входа.
И
ИЛИ
НЕ
И
P = AB
S=(AB)(AB)
A
В
Логическая схема полусумматора

## Slide 12: Триггер
Устройством, способным запоминать, хранить и позволяющим считывать информацию, является триггер .Например RS-триггер. Регистры процессора состоят из ячеек, которые технически реализуются с помощью триггера.
Вход S (set) отвечает за установку триггера в 1, а вход R (reset) – за установку триггера в 0.
Ситуация, при которой на оба входа подаются единичные сигналы, недопустима.
ИЛИ
ИЛИ
НЕ
НЕ
Q
1
0
0
0
1
1
R
S(1)